| Наименование и тип средств измерения | N Госреестра средств измерения | N и срок действия регистрационного удостоверения Минздрава России | Применение | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Анализаторы концентрации паров этанола АКПЭ-01 | 14543-00 | 95/311-341 15.11.2005 | Для измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. Для мед. освидетельствования, для установления состояния опьянения, освидетельствование участников дорожного движения для определения наличия алкоголя в организме, предрейсовые мед. осмотры водителей транспортных средств. Диапазон концентрации этанола от 0 до 1500 мкг/л. Погрешность +/- 10% | ЗАО НПФ "Мета", г. Жигулевск |
| Газоанализаторы Alcotest | 14970-01 | 2003/1487 18.11.2013 Модели: 7410, 7410 Plus, 7410 Plus-RS, 7410 Plus Com | Для автоматического контроля содержания паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Диапазон измерения мг/л от 0 до 3; от 0 до 1,44. Погрешность +/- 20% | Фирма "Drager Safety AG & Co.KGaA", Германия |
| Анализаторы паров этанола Lion Alcometer (SD-400, SD-400P, S-D2) | 16622-03 | 97/577 29.05.2007 | Для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе и могут применяться при проведении медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения. Диапазон измерений мг/куб. м от 0 до 475; от 475 до 950; от 0 до 240; от 240 до 950. Погрешности мг/куб. м; +/- 47,5 мг/куб. м | Фирма "Lion Laboratories Ltd.", Великобритания |
| Анализаторы алкоголя в выдыхаемом воздухе Lion Alcometer 500 | 24771-03 | 2003/41 21.01.2013 | Для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе и могут применяться при проведении медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения. Диапазоны измерения мг/куб. м от 0 до 475; от 475 до 950. Погрешности мг/куб. м; +/- 10%; +/- 47,5 мг/куб. м | Фирма "Lion Laboratories Ltd.", Великобритания |
| Газоанализаторы Ethylometre/ Alkoodose (Ethylometre 679T Alcoodose 2) | 16623-97 | 98/826 10.06.2008 98/825 10.06.2008 | Для контроля содержания паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Диапазон измерения содержания мг/куб. м от 0 до 3000. Погрешность +/- 20% | Фирма "Seres", Франция |
| Газоанализаторы Alco-sensor IV | 18003-98 | 98/1224 28.08.2008 | Для контроля содержания паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Диапазон измерения содержания от 0 до 2000 мг/куб. м. Погрешность +/- 10% | Фирма "Intoximeters, Inc", США |
| Аппараты Alco-sensor IV, Alco-sensor IV (с памятью) | 18618-99 | 98/1224 28.08.2008 | Для измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе и могут применяться в здравоохранении, в системе обеспечения безопасности движения на транспорте (автомобильный, воздушный, морской, речной, железнодорожный), в системе обеспечения безопасности на производстве. Диапазон измерения от 0 до 0,400 или от 0 до 4,0%. Погрешность +/- 10% | Фирма "Intoximeters, Inc", США |
| Анализаторы Alert J4X | 23698-02 | 96/815 28.10.2006 | Для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе и могут применяться при проведении медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения. Диапазон измерений мг/куб. м от 0 до 475; от 475 до 950. Погрешность +/- 95 мг/куб. м; +/- 20% | Фирма "Alcohol Countermeasure Systems", Канада |
| Комплексы аппаратно- программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" | 18482-99 | 29/07010199/ 4024-2 26.01.2009 | Для обнаружения и определения алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсичных веществ в биожидкостях и тканях человека, контроля среды обитания (воздух, вода, почва), влияющих на жизнедеятельность и здоровье, а также контроля лекарственных препаратов при их производстве, для применения при аналитической диагностике острых отравлений химической этиологии в бюро судебно-медицинской экспертизы в химико-токсикологических лабораториях наркодиспансеров, больниц, центров, клиник, отделений острых отравлений, а также в учебных, научно-исследовательских учреждениях и центрах санэпиднадзора Минздрава России | ЗАО СКБ "Хроматэк", г. Йошкар-Ола |
| Комплексы хроматографические газовые компьютеризированные "Биомед-4000" | 24624-03 | 29/07071202/ 5109-03 24.12.2012 | Для наркотических, психотропных, других веществ, в том числе токсичных в биологических жидкостях, материалах и газах, для оснащения клинико-диагностических лабораторий медицинских учреждений | ОАО "Биомашприбор", г. Йошкар-Ола |
| Анализатор наркотических и сильнодействующих лекарственных сред на базе хроматографов газовых мод. Agilent 6890 N/6850 с детекторами пламенно- ионизационными и/или масс селективным мод. Agilent 5973 N в комплектации | 15118-01 | 2001/978 28.08.2011 | Для количественного анализа органических и неорганических смесей веществ. Применяется в химической, пищевой, фармацевтической отраслях промышленности, санитарном и экологическом контроле, судебно-медицинской экспертизе | Agilent Technologies, Inc, США |

Примечание. Графы 1, 2 и 4 указаны по данным Госстандарта России, графа 3 - по данным Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава России.